## Slide 1: Jak efektivně snižovat emise CO2 z výroby bionafty
Milan Kuncíř
Chemické fórum Ústeckého kraje 23.září 2025 v Mostě

## Slide 2
Představení PREOL
Cíle pro snižování emisí CO2 v dopravě v EU a ČR
Pozice bionafty v EU
Emise CO2 z výroby bionafty a z pěstování surovin
Snižování emisí CO2 z výroby PREOL
Závěry

## Slide 3
Řepkové semeno 480 000 t/r
Řepkový olej 200 000 t/r
MEŘO (Bionafta)
160 000 t/r
Řepkový šrot 280 000 t/r
Volné mastné kyseliny 600 t/r
Jedlý řepkový olej
40 000 t/r
GLYCERIN
10 000 t/r
Biochar
700 t/r

## Slide 4: RED III CÍL pro dopravu v ČR – výzva !
RED III: Cíl v dopravě 2030 29,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
RED cíl 2020 = 10%
ČR v 2022
7,2%
„VIZE EU“ JAK SPLNIT POŽADOVANÉ CÍLE RED III V DOPRAVĚ PRO ROK 2030:
SILNÁ PODPORA ELEKTRIFIKACE DOPRAVY A VYUŽITÍ VODÍKU
“FALEŠNÉ” ZVÝŠENÍ PODÍLU OZE PŘOSTŘEDNÍCTVÍM „VÍCENASOBNÉHO VÝPOČTU“
?
Propočty ČR :
maximalizace využití bioplynu,
elektrifikace osobní dopravy,
využití veškerých dostupných biopaliv

## Slide 5: Pozice bionaft ve spotřebě motorové nafty v EU
FAME
SKUTEČNOST
HEFA
HVO
PREDIKCE

## Slide 6: Surovinové zdroje pro bionaftu v EU
3 320
3 120
1 180
650
610
210
RAPESEED OIL
PALM OIL
UCO
SOYBEAN OIL
ANIMAL FAT
SUNFLOWER OIL OTHERS
Zdroj: Fediol, 2024
EU-27 FAME/HVO suroviny v 2023 / tis.t
Řepkový olej : 42%
6 350
Odpadní tuky: 25%

## Slide 7
Zdroj: ČAPPO, 2025
Motorová nafta přes 5,3 mil.tun/rok

## Slide 8
Společně s pěstiteli řepky přispíváme k eliminaci
globálního oteplování
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
5 000 000
6 000 000
Kumulace CO2ekv z výroby a použití MEŘO a fosilní nafty
7 000 000
t CO2ekv
ÚSPORA CO2 nevypuštěného do atmosféry:
4 090 088 t CO2ekv

## Slide 9: Faktory snižující emise CO2 z výroby
Snížení energetické náročnosti
  Spotřeba páry
  Spotřeba elektřiny
  Spotřeba vody
Zvýšení výtěžku oleje
  Snížení ztrát oleje ve vedlejších produktech
  Zvýšení olejnatosti suroviny
Výroba alternativního produktu z obnovitelných surovin,
který má záporné emise CO2 (biochar)

## Slide 10: Faktory snižující emise CO2 z výroby Snížení energetické náročnosti
1,63
1,65
1,61
1,48
1,17
1,08
1,05
1
1,1
1,3
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Vývoj jednotkových spotřeb páry při výrobě oleje
(GJ/T)
pokles spotřeby o 36%

## Slide 11: Faktory snižující emise CO2 z výroby Snížení energetické náročnosti
60
65
70
90
85
80
75
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Vývoj spotřeby elektřiny na výrobu oleje
(KWH/T)
pokles spotřeby o 8%

## Slide 12: Faktory snižující emise CO2 z výroby Snížení energetické náročnosti
0,52
0,52
0,47
0,42
0,49
0,43
0,37
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,65
0,6
0,55
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Vývoj jednotkových spotřeb páry při výrobě
FAME (GJ/1000 L)
 | pokles spotřeby o 37%
0,59 | 

## Slide 13: Faktory snižující emise CO2 z výroby Snížení energetické náročnosti
9,38
8,14
8,93
8,6
7,71
7,91
7
6,5
6
7,5
8
8,5
9
10,5
10
9,5
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Vývoj spotřeby elektřiny na výrobu FAME (KWH/1000 L)
 | pokles spotřeby o 22% | 
10,18 10,04 |  | 

## Slide 14: Faktory snižující emise CO2 z výroby Zvýšení výtěžku oleje
-10
-15
-20
-25
-30
-5
15
10
5
0
Řepka
Prodeje
Biodiesel
Glycerin celk Rafinovaný
olej
Šrot
extrahovaný
Šrot By+
Nárůst výtěžnosti produktů z řepky
2023/4 vs 2017/20 v tis.tun/r

## Slide 15: Faktory snižující emise CO2 z výroby Produkt se zápornými emisemi CO2 - biochar
🞂​ BIOCHAR (bio-uhel) je porézní uhlíkatý materiál, který se vyrábí pyrolýzou biomasy a je aplikován tak, aby obsažený uhlík zůstával uložen jako dlouhodobý zásobník C nebo náhrada fosilního uhlíku v průmyslové výrobě. Není určen ke spalování za účelem výroby energie.

## Slide 16: Biochar jako pohlcovač uhlíku (sekvestrace CO2)
Biomasa (plevy)
Pyrolýza (karbonizace)
Tepelná
energie (pára)
BIOCHAR
Podestýlka
-zlepšuje hygienu,
-snižuje zápach,
-snižuje emise
amoniaku
-snižuje riziko
onemocnění
CO2
Zemědělství / Zahradnictví
-Zvýšená kapacita zadržované vody
-Akumulaci velmi stabilní formy organické hmoty (C-Sink)
-Snížení ztráty živin v důsledku vyplavování
CIRKULARNÍ EKONOMIKA
Používání biocharu je zdokonalená zemědělsko-manažerská praxe, která umožňuje úspory emisí CO2 v důsledku akumulace uhlíku v půdě

## Slide 17: Studie emise z pěstování řepky v AGF
Tuna biochar sekvestruje v půdě přibližně 2,4 tuny CO2
Max. úspora - dle (EU) 2022/996 - : -45 g CO2ekv / MJ biopaliva !!!
Sklizeň 2023 / studie dat z 23 zemědělských farem:
NEGATIVNÍ EMISE z pěstování řepky přes dávkování 1,5 t biochar / ha

## Slide 18: Emise CO2 od zasetí řepky po spotřebu bionafty
PĚSTOVÁNÍ
75%
DOPRAVA 8%
VÝROBA
17%
GHG EMISE - MEŘO PREOL 2024 -
CZ NUTS2
K zachování konkurenceschopnosti celého řetězce je nutné redukovat emise z
pěstování
Emise z výroby byly v průběhu 10 let sníženy o 75%

## Slide 19: Závěry
Poptávka po nízkoemisních palivech poroste vzhledem k závazkům dekarbonizace
V nákladní dopravě neexistuje ekonomická varianta k
motorové naftě s biosložkou
Snižování emisí z vlastní výroby biopaliv vyčerpalo svůj potenciál, v dalším kroku je třeba snížit emise z pěstování mimo jiné zvyšováním ha výnosů aplikací nových
genomických technik, pokud budou Evropským parlamentem schváleny a jímáním uhlíku v půdě („Carbon capture“)
Biopaliva pak mají šanci snížit svoji emisní stopu na nulu a být tak konkurenceschopné k elektřině jako pohonu vozidel, která ani v roce 2035 nebude plně bezemisní