## Slide 1: Pokroky v ekologizaci výrob ve Spolchemii
C H E M I C K É F Ó R U M 2 0 2 5 | 1

## Slide 2: NOVÉ, MODERNÍ, EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBY
Velké udržitelné technologie s nejvyššími bezpečnostními a environmentálními standardy, BAT (best available technology)
spuštění 2017
výroba bez použití rtuti a zároveň produkuje vodík - lze využit jako bezemisní palivo
Membránová elektrolýza
start 2025
výroba prekurzorů pro F-plyny
4. generace s nízkým GWP
velký příspěvek k ochraně klimatu, udržitelnosti a zlepšení
environmentálního profilu
Výroba nových chlorových
prekurzorů
nájezd 2021
unikátní technologie SPOLCHEMIE-posílení cirkularity, plnění environmentálních cílů
Odsolovací jednotka na úpravu odpadních vod
výroby LER
nejmodernější a nejnovější
výrobní jednotka LER v Evropě
uvedeno do provozu: 2004 a 2007, technologie: DIC Japan
od 2007: patentovaná “zelená” výroba ECH z glycerinu
Výroba nízkomolekulárních pryskyřic a epichlorhydrinu

## Slide 3: PLNĚ VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ VÝROBA
MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA
NaCl / KCl H2O
ELEKTŘINA
H2
Cl2
HCl
Ethylen Propylen Glycerin
EPITETRA & Provoz
„CHLOROVÉ PREKURZORY“
EPISPOL I+II
Aceton
Fenol
BPA
KOH
NaOH
Chlorové
deriváty
Chlorové
prekurzory
Ostatní suroviny
Epoxy deriváty
Tvrdidla
SER
Epoxy Systémy
ECH
LER
Z Á K A Z N Í C I
| D I S T R I B U T O Ř I
BPA
(Dian)

## Slide 4: VÝROBA EPICHLORHYDRINU
ZÁKLADNÍ INFORMACE
patentovaná “zelená” cesta z odpadního glycerinu z výroby MEŘO pro biodiesel s RED nebo ISCC certifikací
standardní výroba ECH z Propylenu od 1976
na oba procesy vypracováno LCA
Foto – EPITETRA

## Slide 5: VÝROBA LER
ZÁKLADNÍ INFORMACE
nejmodernější výrobní jednotka LER v Evropě
výroba pryskyřic s nejvyšším obsahem obnovitelného podílu
významně nižší spotřeba energie a produkce odpadních vod
uhlíková stopa je až o 65 % nižší než na bázi propylenu
LER obsahují 33,5 % obnovitelného podílu
Foto – Epispol II.

## Slide 6: ENVIROMENTÁLNÍ DOPAD UŽITÍM EnviPOXY
6
CO2 úspora
Hmotnost listu: Hmotnost pojiva: Hmotnost pryskyřice:
6 t
2,7 t
2,1 t
Hmotnost pryskyřice v turbíně 6,3 t
CO2 úspora na turbínu: 35 t
Úspora surové ropy
Pro každou 1 t EnviPOXY úspora
okolo 80 barelů surové ropy*
Pro standardní 2 MW větrnou
turbínu odpovídá spotřeba více
než 500 barelům ropy
Úspora CO2 emisí okolo 6 t CO2 ekvivalentu na 1 t EnviPOXY
2 MW turbína, 50 m list (Vestas V80, Enercon E82)
* Spolchemie odhad, zahrnuje úsporu surovin i energie

## Slide 7: ODSOLOVÁNÍ OV Z VÝROBY LER
Foto – Odsolení
ZÁKLADNÍ INFORMACE
aplikace vlastního VaV
recyklovaná NaCl je využíváná jako surovina na ME
ve světě preferovaný koncept zero liquid discharge (ZLD)
ODPADNÍ VODY
inovativní technologie umožní redukci OV na provoze Epispol II o 25.000 m3, což je snížení o více než 75%
v celkové produkci LER je úspora okolo 35% (všech OV z celé výroby)
ODPADNÍ CHLORID SODNÝ (RAS)
při využití nové technologie redukce o více jak 7.500 t/r NaCl v OV, okolo 85% na Epispol II
v případě celkové výroby LER se jedná o úsporu více jak 40%
celkové snížení RAS celého areálu o 15 - 20%

## Slide 8: VÝROBA CHLOROVÝCH PREKURZORŮ
Foto – Cl prekurzory
ZÁKLADNÍ INFORMACE
další aplikace vlastní patentované technologie
nově postavená jednotka byla plně uvedena do provozu v roce 2025
uzavření celého chlorového řetězce ve Spolchemii
výroba speciálních prekurzorů chloru, které slouží jako základní meziprodukt pro výrobu F-plynů čtvrté generace používaných jako nadouvadla v polyuretanových pěnách a chladicích aplikacích
prekurzory umožní nahradit uhlovodíkové látky současné generace, které se vyznačují velmi vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP)
dlouhodobá spolupráce s naším mezinárodním partnerem
úspora více než 15 milionů ekvivalentu tun CO2 ročně

## Slide 9: INVESTICE DO MODERNIZACE A EKOLOGIZACE
Přímé environmentální investice za posledních deset let téměř 1 000 000 000 korun
od 2021 nakupujeme výhradně bezemisní jadernou energii, úspora nepřímých
emisí CO2 za rok téměř 83 000 tun
Investice do výstavby nových bezpečných, ekologických a moderních provozů s nejnovějšími technologiemi za posledních 15 – 20 let
ve Spolchemii přesáhly
11 miliard korun
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Environmentální investice (mil. Kč) z vlastních zdrojů | 169,3 | 30,5 | 25,9 | 101,2 | 122 | 242,7 | 192,3 | 91,7

## Slide 10: DĚKUJEME ZA POZORNOST